РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.10.2009 № 621-р

18-я сессия

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Изотерм» на 2010-2011 годы

Рассмотрев обращение Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Скворцова В.В. о необходимости утверждения Технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Изотерм» на 2010-2011 годы, руководствуясь частью 1 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной      программы Обществом с ограниченной ответственностью «Изотерм» на 2010-2011 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в газету «Град Петра и Павла» для опубликования.

| Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа |  | И.Ю. Данкулинец |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Городской Думы

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 28.10.2009 № 621-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Изотерм»

на 2010-2011 годы

- Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы           Обществом с ограниченной ответственностью «Изотерм» (далее – ООО «Изотерм»)  по модернизации очистных сооружений на 2010-2011годы (далее –  техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

  - . К качеству услуг водоотведения.

Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество объектов системы водоотведения (очистных сооружений) в соответствии с «Проектом нормативов допустимого сброса (далее – НДС) загрязняющих веществ в воды Авачинской губы в составе сточных вод ООО «Изотерм», утвержденным отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Камчатскому краю от 17.07.2008, нормативами допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты и нормами, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

  - . К технологиям.

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие экологическую и техническую безопасность, нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты и соблюдение СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

  - . К экономическим условиям.

Общая стоимость мероприятий программы, финансируемых за счет инвестиционной надбавки к тарифам на услуги ООО «Изотерм», не должна приводить к нарушению критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.07.2008 № 1954.

- Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается для улучшения качества и повышения надежности систем водоотведения (очистных сооружений).

- Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

4.1. Обеспечение соблюдения требований экологической и технической безопасности в процессе эксплуатации объектов системы водоотведения (очистных сооружений);

  - Достижение нормативов допустимых сбросов сточных вод из очистных сооружений в Авачинскую губу (бухту Раковая);

  - Решение проблемы загрязнения морской среды;

  - Улучшение экологической обстановки в г.Петропавловске-Камчатском;

  - Обеспечение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ООО «Изотерм».

- Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

  - Сокращение объемов сбросов загрязняющих веществ до норматива допустимых сбросов (НДС) в Авачинскую губу. После установки очистных сооружений объем нормируемых вредных веществ не будет превышать нормативов допустимых сбросов, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения I категории в месте выпуска:

    - по взвешенным веществам - до 20-30 мг/л;

    - по иону-аммонию - до 10-12 мг/л;

    - по биохимическому потреблению кислорода (БПК) - до 30-40 мг/л;

    - по фосфатам  - до 0,5-1,0 мг/л.

  - . Сокращение количества аварий в системе водоотведения.

  - Возможность увеличения объемов очистки сточных вод и привлечения новых абонентов.

- Характеристика производственных мощностей

В соответствии с разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 11.03.2009 № 2, выданным Камчатским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор),  ООО «Изотерм» разрешено осуществлять сброс сточных вод из очистных сооружений в Авачинскую губу в объеме не более 135 тыс.м. куб. в год, что соответствует производственной мощности существующих очистных сооружений и не позволяет принять на очистку дополнительные объемы.

- Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков

7.1. Существующие очистные сооружения механической очистки были построены в 1954 году, имеют 100% моральный и физический износ.  Очистные сооружения предоставляют из себя отстойники, то есть бассейн, и не могут обеспечивать качество очистки сточных вод, соответствующее современным требованиям.

7.2. Проблему снижения сбросов загрязняющих веществ решит строительство новых очистных сооружений. Очистные сооружения нового типа представляют собой очистные сооружения флотаторного типа с системой фильтрации сточных вод перед сбросом в бухту. С целью повышения эффективности очистки сточных вод конструкцией флотатора предусмотрена возможность очистки с применением химических реагентов.

- Характеристика очистных сооружений

  - Основные характеристики существующих очистных сооружений по состоянию на 01.07.2009:

    - производственная мощность 	– 135 тыс. м. куб. в год;

    - объем отстойника (бассейна) 	– 30 м. куб.;

    - тип очистных сооружений 	– механическая очистка;

    - год постройки 	– 1954 год;

    - балансовая стоимость 	– 6,1 тыс. руб.;

    - износ -  100%.

  - . Технические характеристики новых очистных сооружений:

    - производственная мощность 	– до 260 тыс. м. куб. в год;

    - максимальная потребляемая мощность	– до 18 кВт/час.

- Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию и развитие системы водоотведения

Действующие очистные сооружения механической очистки сточных вод морально и физически устарели. Их износ и износ системы коммунальной инфраструктуры водоотведения составляет 100%. Ежегодно предприятие вкладывает средства на ремонтные работы с целью поддержания очистных сооружений в рабочем состоянии.  В 2008 году на эти цели израсходовано 122 297 рублей, за 6 месяцев текущего года израсходовано 97 000 рублей. Введение в эксплуатацию очистных сооружений нового типа позволит сократить расходы на содержание системы водоотведения и повысит ее надежность.  Так как существующие очистные сооружения технически не в состояние принять на переработку дополнительный объем сточных вод, а также по причине недостаточной очистки сточных вод, ООО «Изотерм» не может привлечь новых абонентов. Установленный лимит - 135 тыс.м. куб. в год, используется полностью.  Согласно технической характеристике очистных сооружений нового типа необходимо очищать хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды до нормативов допустимых сбросов в объеме до 260 тыс.м. куб. в год.

- Финансовые источники для реализации инвестиционной              программы

10.1. Общая стоимость проекта составляет 2,4 млн. рублей.

10.2. В качестве источников финансирования инвестиционной программы предусматриваются следующие источники:

    - собственные средства ООО «Изотерм»: 0,4 млн. рублей (разработка и экспертиза проекта, его согласование и ввод в эксплуатацию очистных          сооружений);

    - установление надбавки к тарифу на услуги водоотведения           ООО «Изотерм» для финансирования инвестиционной программы в объеме       2 млн. руб. (2010 год – 1 млн. руб., 2011 год – 1 млн. руб.);

    - сумма инвестиций 2,0 млн. рублей предполагает приобретение    очистных сооружений у завода-изготовителя, их доставку в г.Петропавловск-Камчатский, монтаж и установку на территории ЖБФ, пуско-наладочные        работы.

- Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта являются:

  - Внутренняя норма доходности  составит 25,09%.

  - Чистый дисконтированный доход, при ставке дисконта 15% составит 437 556 руб.

  - Период окупаемости составит 6,1 лет.

  - Индекс прибыльности составит 1,22.

- Заказчик, разработчик и исполнитель программы

  - Заказчиком инвестиционной программы является администрация Петропавловск-Камчатского городского округа.

  - Разработчиком и исполнителем программы является                             ООО «Изотерм».

- Особые условия реализации программы

13.1. ООО «Изотерм» в течение 1 (одного) месяца с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания должен представить на бумажном и электронном носителях проект инвестиционной программы на рассмотрение Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

  - Контроль за исполнением программы осуществляют Комитет городского хозяйства и Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа.